## Slide 1: Протоколы когерентности кешей

## Slide 2: Многоуровневая система памяти компьютера
CPU
Основная память
Core 1
L1 cache
L2 cache
L3 cache
Core 2
L1 cache
L2 cache
Core 3
L1 cache
L2 cache
Core 4
L1 cache
L2 cache
Шина

## Slide 3: Упрощённая схема памяти
CPU 1
CPU 2
CPU 3
CPU 4
Cache
Cache
Cache
Cache
Шина
Память

## Slide 4: Устройство кэш памяти
№ кеш-линии | Адрес физической памяти | Данные

## Slide 5: Протокол MESI
Возможны 4 состояния кеш-линии
  Modified – данные записаны процессором-владельцем кеша и ещё не появились в кешах других процессоров
    Есть расхождение между данными в кеше и основной памяти
    Прежде чем вытеснить кеш-линию, её надо записать в память
  Exclusive – данные ещё не были изменены процессором-владельцем и согласованы с памятью
    Процессор-владелец может писать в эту кеш линию без согласования с другими процессорами
    Можно вытеснить эту кеш-линию без записи в память
  Shared – линия продублирована еще в одном из CPU
    Владелец должен согласовывать запись в неё с другими процессорами
    Линия согласована с памятью и может быть вытеснена без оповещения и записи в память
  Invalid – кеш-линия пуста или содержит мусор
    Новые данные по возможности должны помещаться в Invalid-кеш-линию

## Slide 6: Сообщения протокола MESI
Read(addr) – Процессор запрашивает данные
Read Response(data)– ответ на сообщение Read
  Может прийти от подсистемы памяти или другого кеша
Invalidate(addr) – запрос на инвалидацию кеш линии, связанной с адресом
  Все процессоры должны инвалидировать у себя кеш линию связанную с адресом и ответить Invalidate acknowledged
Invalidate acknowledged – подтверждение инвалидации
  Процессор в ответ на Invalidate должен удалить данные и подтвердить удаление
Read Invalidate(addr) – Процессор запрашивает кеш линию по адресу addr, остальные процессоры должны инвалидировать их у себя
WriteBack(addr, data) – записывает данные в память

## Slide 7
Выгодно откладывать запись из кеша в ОЗУ

## Slide 8: Список литературы
Williams Anthony, “C++ Concurrency in Action, 2nd Edition”
Maurice Herlihy, Nir Shavit “The Art of Multiprocessor Programming”
Lock-free структуры данных. Откуда пошли быть барьеры памяти

## Slide 9: Вопросы?